Контроллер для лиофильной сушилки ЛС1000, ЛС 500.

Версия платы «Lio V1.1»

Технические характеристики.

Датчики температуры ДТС014-50М.В3.20/0.5

Датчик вакуума ПМТ-6-3М

Температурные датчики не имеют полярности и подключаются по двух проводной схеме.

Вакуумный датчик также не имеет полярности.

Питание контроллера от трансформатора 220В. Две вторичные обмотки по 12 вольт переменного тока.

Нагрузочная способность элементов управления  до 300 Ватт.